## Slide 1: Tråkigt att vänta på att lektionen skall börja?
Tar 3 Minuter, Pretty Please! 

## Slide 2: Lektion 7
Sammansatta Datatyper
Notes: Lab preparation 2 ligger uppe på Canvas.
Vår mjuka deadline är på söndag.
Se till att ni har bokat ett labbpass i nästa vecka.
Idag skall vi lära oss om mer avancerade typer i C.
Framförallt kommer vi lära oss om structures, och hur dom ger oss ett mycket trevligare sätt att arbeta med peripherals.

## Slide 3: typedef
Sätt eget namn på existerande type med typedef
typedef <existing type> <name of alias>;
Vi har redan nämnt att typedef används i stdint.h för att ge lättlästare alias åt integer typer:
typedef unsigned char uint8_t;
typedef signed char int8_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef signed short int16_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedef signed int int32_t;
Kan också användas för att anpassa koden:
#ifdef REALLY_GOOD_PRECISION
typedef double HighPrecisionFloat
#else
typedef float HighPrecisionFloat
#endif
Notes: Eller när man är osäker på vilken typ man vill använda och inte vill gå in och ändra på tusen ställen
Detta skiljer sig från #define, på så vis att kompilatorn känner till vad som har hänt och kan skriva mycket mer hjälpsam debug info.
Vi kommer se fler användningsområden om en liten stund.

## Slide 4: Structures
struct Player {
int score;
int health;
};
void main()
{
struct Player player_one;
player_one.score = 0;
player_one.health = 100;
}
Liknar klasser i Java? Men inte samma sak:
  Structures har inga metoder
  Inga konstruktorer eller destruktorer
  Inga public, private, o.s.v.
  Absolut ingen inheritance
Structures är bara en sammansättning av existerande datatyper
Vi vet exakt hur dom mappar till minnet.
Notes: Gå igenom vad koden gör
<click>
Jämför med klasser

## Slide 5: Structures - Syntax
struct Player {
int score;
int health;
} player_one, player_two;
struct Player player_three;
structens namn
två instanser av
struct Player
En ny instans måste deklareras
som:
struct <name> <instance name>
Namnlös struct
Vi kan skapa instanser av en strukt utan att ange struktens namn. Användbart när den bara behövs på ett ställe.
struct {
int score;
int health;
} player_one, player_two;
void main() {
player_one.health = 1;
}
Namnlös struct med alias
Vi kan använda typedef för att ge ett alias till en namnlös struct, för att få en syntax vi är mer vana vid
typedef struct {
int score;
int health;
} Player;
void main() {
Player player_one;
player_one.health = 1;
}

## Slide 6: Structures - Initialisering
typedef struct {
int score;
int health;
} Player;
Player player_one; // Initialiseras till 0
// (hela uninitialized data arean)
void main() {
Player player_two; // Initialiseras inte
Player player_three = {0, 100}; // score 0, health 100
Player player_four = {5}; // score 5, health 0
Player player_five = {}; // score 0, health 0
Player player_six = {.health = 57}; // score 0, health 57
}

## Slide 7: Alignment (repetition)
Addressbuss (32 bitar)
0x20000008
Databuss (32 bitar)
0xABCDEF00
0xABCDEF11
0xABCDEF22
0xABCDEF33
0xABCDEF44
0xABCDEF55
0xABCDEF66
0xABCDEF77
0x????????
0x2000000C
0x20000010
0x20000014
0x20000018
0x20000004
0x20000000
0x1FFFFFFC
0x20000006
0x????????
Addresslogik
LDR r0, =0x20000006
LDR r0, [r0]

## Slide 8: Structures i minnet
typedef struct {
int score;
short health;
} Player;
Player player_one = {0, 100};
Player player_two = {10, 200};
void main()
{
}
Program Code
0x20000000
Stack
Initialized data area
0x200000FF
32 bits
(4 bytes)
&player_one: 0x21000100
score = 0
health = 100
0x21000104
Structens startaddress alignas så att den är jämnt delbar med storleken på den största ingående typen (int här).
&player_two: 0x21000108
score = 10
0x2100010C
health = 200

## Slide 9: Structures i minnet
typedef struct {
char score;
int health;
} Player;
Player player_one = {0, 100};
void main()
{
}
Program Code
0x20000000
Stack
Initialized data area
0x200000FF
32 bits
(4 bytes)
&player_one: 0x21000100
score
= 0
health = 100
0x21000104
Structens element kommer i ordning i minnet, men måste alignas för sin datatyp. Detta innebär att vi kommer få padding (tomt utrymme) i minnet.

## Slide 10: Nästlade strukturer
typedef struct {
short weight;
char damage;
} Weapon;
typedef struct {
char score;
short health;
Weapon weapon;
} Player;
Player player_one = {0, 100, {10, 45}};
void main()
{
}
Program Code
0x20000000
Stack
Initialized data area
0x200000FF
32 bits
(4 bytes)
&player_one: 0x21000100
score
= 0
health = 100
0x21000104
Elementen i nestade structs placeras precis som om dom vore del av den ”ägande” structen.
damage = 45
weight = 10

## Slide 11: Pekare till strukturer
typedef struct { char title[100]; char author[100]; int num_pages; short ISBN; } Book;
void ProcessBook( Book book ); int main() { Book book = { "Middlemarch", "George Elliot", 370, 1234 }; ProcessBook(book); }
Funktionen tar som parameter en hel ”book” (208 bytes). Dessa måste då kopieras till stacken (igen) varje gång funktionen kallas.
Notes: Gå igenom koden. Någon som ser ett eventuellt problem med den?
Det här är oftast inte vad man vill göra.

## Slide 12: Pekare till strukturer
typedef struct { char title[100]; char author[100]; int num_pages; short ISBN; } Book;
void ProcessBook( Book *book ); int main() { Book book = { "Middlemarch", "George Elliot", 370, 1234 }; ProcessBook(&book); }
Det är oftast bättre att bara skicka en pekare (addressen) till en stor structure.
Pilnotation
void ProcessBook( Book *book )
{
if((*book).num_pages > 100) {
// Book is too long. Panic!
}
}
Ekvivalent:
void ProcessBook( Book *book )
{
if(book->num_pages > 100) {
// Book is too long. Panic!
}
}
Notes: Gå igenom koden. Någon som ser ett eventuellt problem med den?

## Slide 13: Exempel (typisk tentafråga)

## Slide 14: Unions
Unions låter oss ha två eller flera
variabler på samma plats i minnet
union { int integer; float floating_point; } u;
int main() {
u.integer = 0xAABBCCDD;
u.floating_point = 100.0f;
}
Program Code
0x20000000
Stack
Initialized data area
0x200000FF
32 bits
(4 bytes)
&u.integer: 0x21000100
0xAABBCCDD
&u.floating_point = &u.integer: 0x21000100
0x42c80000
Praktiskt när vi vill kunna tyda samma data på olika sätt, eller när vi vill spara minne och vet att två variabler är mutually exclusive.

## Slide 15: Unions
Unions låter oss ha två eller flera
variabler på samma plats i minnet
int main() {
union { int integer; float floating_point; } u;
u.integer = 0x42c40000;
u.floating_point = 100.0f;
}
Program Code
0x20000000
Stack
Initialized data area
0x200000FF
32 bits
(4 bytes)
&u.integer: 0x21000100
0x42c40000
0x21000104
&u.floating_point = &u.integer: 0x21000100
0x42c80000
Praktiskt när vi vill kunna tyda samma data på olika sätt, eller när vi vill spara minne och vet att två variabler är mutually exclusive.

## Slide 16: Enums
Enums ger oss uppräkningsbara typer med namn

## Slide 17: Bitfields

## Slide 18: Sneak Peak: Basic Timers

## Slide 19: Basic Timers – With struct?
Notes: This would work.
Explain how this maps.
But all the registers are 16 bits!

## Slide 20: Basic Timers – With struct?
Notes: Så blir det här bra?

## Slide 21: Basic Timers – Padding
Notes: Nu är det rätt.

## Slide 22: Bit access

## Slide 23: Bit access

## Slide 24: Bit access

## Slide 25: Bit access

## Slide 26
Notes: Något om funktioner som tar en struct istället för metoder.