## Slide 1: Lektion 12
Framtiden och Avslutningsceremoni
Notes: Nu när ni fått några dagar att smälta grundläggande interrupts (vi fick maskinen att avbryta vårat program när systick räknat ner till 0)
så skall vi gå vidare och lära oss hur man hanterar många interruptkällor på samma gång, och hur man kan hantera interrupts från GPIO pinnarna.
Vi har en del att gå igenom idag, men detta är sista lektionen med saker som dom skall förstå så väl att dom faktiskt kan programmera dem.

## Slide 2: Vad kan ni nu?
C64
MOS6510
1982 – 1MHz
(memory was 2Mhz, graphics card could use the off-cycle)
Register som FLISP (8 bitar, 16bitars addressrymd)
Interrupts (timers)
Joysticks (polla ”gpio” som för keypad)
Speciella Grafik och Ljud chip (peripherals) som man styrde via MMIO
Dom kan lätt programmera denna
Amiga 500
Motorola 68000 CPU 1987 – 7 Mhz
24 bit addres space (16MB)
16x 32-bitars register
Privelege modes
Grafik och ljudchip via MMIO
DMA!
No mmu
Floating point optional
Multitasking! But the programs addresses
must be modified on load.
IBM 386
~1987 - 16-33Mhz
32 bit address space (4GB!!)
Address translation (paging MMU)
FPU optional
ISA Bus, for graphics, sound, networking cards
(port mapped, essenitally MMIO but separate instructions)
486:
Early nineties – 25-66MHz
Memory cache
On-chip FPU
Pipelining
Pentium:
Mid nineties – 60 – 200MHz
Two pipelines!
Branch prediction
Support for SMP
PCI introduces dynamic port addresses
Mid 2000 – Power and heat wall
No higher clock frequencies, many cores instead
Mid 2010 – Dennard scaling ended (power does not scale with transistor size
Can’t increase cores forever)

## Slide 3: Vad kan ni nu?
1980
1990
2000
2010
2020
You are here!
Notes: Ni har nu lärt en en hiskelig massa om hur en microkontroller, och därför en enkel dator fungerar.
Det finns en hel del kvar att lära sig om datorarkitektur dock, och jag tänkte introducera en del av det genom att titta på hur ”persondatorn” har utvecklats genom tiderna.
Elak spoiler alert: <click> Ni är här 

## Slide 4: Vad kan ni nu?
1980
1990
2000
2010
2020
Commodore 64 (1982)
CPU: MOS6510 – 1MHz
Registers:
A, X, Y, SP (8 bits) PC(16 bits)
Mycket lik FLISP
Interrupts och 4 timers
Läsa av joysticken = Läs en GPIO port
Rita upp en sprite på skärmen = Skriv till grafikkretsens register
Spela ljud = Skriv till ljudkretsens register
Ni kan allt som behövs för att programmera
assembler på den här maskinen!
Bonusfakta:
Minnet var dubbelt så snabbt som CPUn, så grafikkortet kunde läsa vad processorn skrivit mellan klockcykler
Notes: DISCLAIMER: Mitt val av historiskt viktiga datorer är extremt biased och grundar sig på vad jag växte upp med. Jag kommer tillexempel fullständigt ignorera Apple.
För folk i min generation började datorhistorian (och därmed livet) runt 1982, när den här kom ut. Någon som kan säga vad det är?
<click>
Läs igenom långsamt
<click>
Förklara bonusfakta. Detta blir intressant om en stund.

## Slide 5: Vad kan ni nu?
1980
1990
2000
2010
2020
Commodore Amiga 500 (1987)
CPU: Motorola 68000 – 7 Mhz
Register: 16 st 32-bitars register
Addressrymd: 24 bitar (16 MB)
Interrupts och kommunikation med grafik och ljudchip funkar som ni lärt er, men den introducerar två saker som vi inte gått igenom ännu:
Multitasking och
DMA
Notes: DISCLAIMER: Mitt val av historiskt viktiga datorer är extremt biased och grundar sig på vad jag växte upp med. Jag kommer tillexempel fullständigt ignorera Apple.
För folk i min generation började datorhistorian (och därmed livet) runt 1982, när den här kom ut. Någon som kan säga vad det är?
<click>

## Slide 6: Multitasking
Hur köra två program på samma processor?

## Slide 7: Multitasking
Hur köra samma program på två ställen i minnet?

## Slide 8: Vad kan ni nu?
1980
1990
2000
2010
2020
Commodore Amiga 500 (1987)
CPU: Motorola 68000 – 7 Mhz
Register: 16 st 32-bitars register
Addressrymd: 24 bitar (16 MB)
Interrupts och kommunikation med grafik och ljudchip funkar som ni lärt er, men den introducerar två saker som vi inte gått igenom ännu:
Multitasking och
DMA
Notes: DISCLAIMER: Mitt val av historiskt viktiga datorer är extremt biased och grundar sig på vad jag växte upp med. Jag kommer tillexempel fullständigt ignorera Apple.
För folk i min generation började datorhistorian (och därmed livet) runt 1982, när den här kom ut. Någon som kan säga vad det är?
<click>

## Slide 9: DMA
Exempel:
  Vi har en sprite (en bild) i minnet, och vill ladda upp den till sprite minnet på grafikkortet.
  Loop?
  Nej, starta DMA transfer
  Precis samma funktionalitet finns på CH32V307 och alla moderna processorer.

## Slide 10: Vad kan ni nu?
1980
1990
2000
2010
2020
IBM 386 (1987ish)
CPU: Intel 80386
Register: 8 generella 32 bitars register
(ungefär... intelprocessorer är krångliga)
32 bitars addressrymd (4GB!)
Minnesskydd
Address translation (Paging MMU)
Notes: Vid ungefär samma tid kom IBM’s första 386 maskiner.
Ingen intelligent person i min ålder skulle ha föredragit en sådan, för den hade värdelösa grafikkort och sällan något ljudkort så spelen var bedrövliga.
Men den hade lite andra finesser som gjorde att den överlevde, till skillnad från Amigan.

## Slide 11: Multitasking med Address Translation

## Slide 12: Multitasking med Memory Protection

## Slide 13: Vad kan ni nu?
1980
1990
2000
2010
2020
The memory wall is approaching
Notes: I början av nittiotalet händer något lustigt.
Processorer blir exponentiellt snabbare för varje år, men inte minnen!
Plötsligt kan vi inte göra en minnesläsning eller skrivning varje klockcykel.
Idag handlar det om en per ~400 klockcykler!
Förutom att det blir jobbigt att hämta data...
Hur skall vi kunna köra en instruktion per klockcykel om det tar många klockcykler att hämta en instruktion!?

## Slide 14: Vad kan ni nu?
1980
1990
2000
2010
2020
486 PC (early nineties)
CPU: Intel 80486 – 25-66Mhz
Registers: Samma som 386
L1 Cache (för instruktioner och data)
Pipelining

## Slide 15: Cache

## Slide 16: Pipelining

## Slide 17: Vad kan ni nu?
1980
1990
2000
2010
2020
Pentium 4 (mid-2000s)
CPU: 3.8GHz!!
The frequency wall is approaching
Notes: Sedan brakade det på i ungefär tio år. Datorernas hastighet växte exponentiellt.
Köpte man en dator 2000 så var den hopplöst uråldrig 2004.
<click>
Runt mitten av tvåtusentalet kom Pentium 4 som gick i nästan 4Ghz. (jfr C64)
Men vad hände häromkring?
<click>
Det blev omöjligt att höja klockfrekvensen mycket mer.
Processorerna blev för varma och drog för mycket ström.
Lösningen?

## Slide 18: Vad kan ni nu?
1980
1990
2000
2010
2020
Intel Core 2 Quad
CPU: 2.4GHz, 4 cores
The power wall is approaching
Notes: Men inte heller detta löser det underliggande problemet.
Redan långt innan man började slänga på flera cores så blev det klart att det inte var så mycket mening med att fortsätta göra processorer mindre och mindre.
Det behövs exponentiellt mer power för att köra dem, så antalet cores man kan klämma in på en processor för en rimlig penning är begränsat.

## Slide 19: Vad kan ni nu?
1980
1990
2000
2010
2020
Om Moores Law hade hållt hade en processor för samma pris idag varit 256x snabbare än en från 2010. Dagens dystra sanning: ~4x snabbare.
Notes: Vid sidan av det här har vi förståss GPUer som är en helt annan slags best.
Och AI acceleratorer som skulle kunna bli en helt annan slags best.
Här hade jag kunnat predika vad jag tror om framtiden, men jag hade säkert haft fel. Vad tror ni?