## Slide 1: Lektion 9
External Interrupts
Notes: Nu när ni fått några dagar att smälta grundläggande interrupts (vi fick maskinen att avbryta vårat program när systick räknat ner till 0)
så skall vi gå vidare och lära oss hur man hanterar många interruptkällor på samma gång, och hur man kan hantera interrupts från GPIO pinnarna.
Vi har en del att gå igenom idag, men detta är sista lektionen med saker som dom skall förstå så väl att dom faktiskt kan programmera dem.

## Slide 2: Recap: PFIC
Notes: Alla interrupts från alla möjliga källor går igenom PFICen
Varje möjligt interrupt har ett eget hårdkodat nummer IRQ som vi hittar i vector tabellen
Vi har hittills konfigurerat PFICen bara genom att enabla ett visst interrupt i IENR registret.
Idag kommer vi lära oss lite mer om några av dessa register.

## Slide 3: Challenge!
Få tre led lampor att blinka med tre olika frekvenser (f1, f2, f3)
f1 = 1Hz, f2 = 2Hz, f3 = 3Hz: Med systick?
f1 = 1Hz, f2 = 3, and f3 = 5
  systick måste köras i 15Hz, och oftast inte göra någonting
f1
f2
f3
Notes: Går att lösa, om man programmerar om systick varje gång man får ett interrupt,
Men mycket enklare att använda tre olika timers?

## Slide 4: Basic Timers
Enable/Disable Timer
Enable/Disable Interrupts
Räknas upp varje klockcykel...
tills den är lika med detta
Dessa registrena är bara 16 bitar.
Kan som max räkna till 65536 cykler!
(<0.5ms i 144MHz)
0

## Slide 5: Basic Timers
Enable/Disable Timer
Enable/Disable Interrupts
Räknas upp var (PSC + 1)de klockcykel
tills den är lika med detta
99
Vi får ett interrupt efter (ATRLR + 1) * (PSC + 1) klockcykler

## Slide 6: Konfigurera timers
Vi säger åt alla timers att skicka
en interruptrequest till PFIC när dom räknat klart
Notes: Gå igenom koden.
Vi har sagt åt alla timers att skapa ett interrupt när dom räknat klart, men det betyder bara att det kommer fram ett interrupt till PFIC:en

## Slide 7: Enabla interrupts i PFIC
1
1
1
Notes: Sedan måste vi säga till PFIC:en att dessa interrupts skall vara enablade.

## Slide 8: Skriv en interrupt hanterare
Öhmm.... vem var det som avbröt?

## Slide 9: Skriv en interrupt hanterare
Säg åt timern att vi har tagit hand om
interruptet, så det är fritt fram att skicka
ett nytt
Detta är ganska mycket kod, när allt vi ville göra var att flippa en bit.
Notes: Förklara mcause
Förklara koden
Förklara att vi måste ankowledga interrupten för att kunna få nya.
Detta funkar, och på dom enklaste RISCV maskinerna är detta allt som behöver finnas.
Men när allt vi behöver göra är att flippa en bit så är detta ganska ineffektivt.

## Slide 10: Vectored Interrupt Handling
__attribute__((interrupt("machine")))
void Interrupt_Handler(void)
{
...
}
mode 0:
pc = address
When an interrupt occurs, the processor checks mtvec to see where to jump
Notes: En riscv processor kan hantera avbrott på olika sätt beroende på hur den är konfigurerad.
Vilket mode vi skall ha ställs in med dom två nedersta bitarna i mtvec.
Hittills har vi bara använt mode 0.
<click>
Repetera vad mode 0 är.
men... vi har ju aldrig ändrat dom nedersta två bitarna? Hur har vi kommit undan med detta?
Idag skall vi lära oss hur man använder vectored mode.
För att välja detta skriver vi alltså addressen till mtvec, och sedan sätter vi de nedersta två bitarna till 01.

## Slide 11: Vectored Interrupt Handling
__attribute__((interrupt("machine")))
void Interrupt_Handler(void)
{
...
}
mode 0:
pc = address
When an interrupt occurs, the processor checks mtvec to see where to jump
mode 1:
pc = address + mcause x 4
__attribute__((interrupt("machine")))
void SysTick_Handler(void)
{
...
}
Notes: Då fungerar det istället så här.
mcause pekar alltså nu istället på en lång lista med jump instruktioner.
Utan att vi behöver göra något speciellt alls så hoppar alltså processorn till den interrupthanterare vi vill.
Hur får vi en sådan här lista med jump instruktioner någonstans i minnet då?

## Slide 12: Vector Table
Notes: Enklast (och vanligast) är att vi låter kompilatorn ta hand om det.
Vi skapar en assembler fil, och skapar våran lista med jump instruktioner på det här viset.
Gå igenom vad koden gör:
align
org
Påpeka igen att när ett timer6 interrupt kommer så hoppar processorn direkt hit vilket i sin tur gör att det hoppas till interrupt handlern.
<click>
För att skriva sätt värde till mtvec så använder vi antingen inline asm, eller så skriver vi en liten funktion på det här viset.

## Slide 13: Exempel?
Notes: Om jag har tid över här så skulle jag kunna gå igenom ett färdigskrivet program som blinkar de tre lamporna.
Annars pekar jag bara på den här koden.

## Slide 14: Avbryta interrupthanteraren (nästlade avbrott)?
Kan ett avbrott (t.ex. systick) avbryta sig självt?
  Nope. När processorn börjar ta hand om ett avbrott med IRQ x så sätter den bit x i IACTR
  Om det kommer ett avbrott till med IRQ x och processorn ser att det aktivt hanteras just nu så sätts istället en bit i IPR
  När interupthanteraren returnerar så clearas IACTR, men om IPR är satt sätts den omeddelbart igen och nästa interrupt hanteras direkt.
    Om systick interrupts händer för ofta kan huvudprogrammet svältas.
    (Om det kommer ett nytt interrupt medans pending biten är satt så ignoreras det)

## Slide 15: Avbryta interrupthanteraren (nästlade avbrott)?
Kan ett Fault (t.ex. unaligned memory access) avbryta ett interrupt?
  Yep. Alltid. På så vis kan processorn skyddas mot felaktiga interrupthanterare.
  (mcause, mepc, etc sparas på en hårdvarustack)

## Slide 16: Avbryta interrupthanteraren (nästlade avbrott)?
Kan t.ex. Timer6 avbryta en Systick interrupthanterare?
  Ja, om Timer6 har givits högre prioritet än systick i IPRIOR registrena.
  Timer6’s interrupthanterare kör då klart och sedan återupptas Systickhanteraren där den avbröts.
Notes: Vi kommer inte att prata mer om, eller testa er, på prioriteter, men ni skall veta att det fungerar.

## Slide 17: Avbrott från GPIO
CPU
Qingke V4
EXTI (GPIO Interrupts)
PFIC
SysTick
USB
ETH
TIMER6
TIMER7
Upper Byte
Lower Byte
GPIO Port E
GPIO Pins (Ports A-C)

## Slide 18: AFIO_EXTICR
pin 0
pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
pin 5
pin 6
pin 7
...
Port D
pin 0
pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
pin 5
pin 6
pin 7
...
Port E
Port F
...
pin 0
EXTI
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5 EXTI6 EXTI7 EXTI8 EXTI9 EXTI10 EXTI11 EXTI12 EXTI13 EXTI14 EXTI15
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5_9 EXTI10_15
PFIC
16 inputs. Ett per pinne. Varje pinne måste väljas från en av portarna.
Notes: Så nu skall vi lära oss hur den här kedjan fungerar.
EXTI enheten har 16 ingångar (en en för pinne 0, en för pinne 1, en för pinne 2, o.s.v.)
På något sätt måste vi alltså välja vilken av portarna som skall få skicka vid

## Slide 19: Routing AFIO_EXTICR
...
...
...
...
pin 0
pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
pin 5
pin 6
pin 7
...
Port D
pin 0
pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
pin 5
pin 6
pin 7
...
Port E
Port F
...
pin 0
EXTI0
EXTI1
EXTI2
EXTI3
...
...
AFIO_EXTICR1
EXTI4
EXTI5
EXTI6
EXTI7
AFIO_EXTICR2
EXTI
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5 EXTI6 EXTI7 EXTI8 EXTI9 EXTI10 EXTI11 EXTI12 EXTI13 EXTI14 EXTI15
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5_9 EXTI10_15
PFIC
Vi till fånga interrupts från pinne 1 på port D, så vi stoppar (A=1, B=2, ...) 4 i EXTI1
Notes: Detta gör vi med EXTICR registren i AFIO blocket.
Förklara, och
<click>
I kod skulle det se ut så här:
<click>

## Slide 20: AFIO_EXTICR
...
...
...
...
pin 0
pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
pin 5
pin 6
pin 7
...
Port D
pin 0
pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
pin 5
pin 6
pin 7
...
Port E
Port F
...
pin 0
EXTI0
EXTI1
EXTI2
EXTI3
...
...
AFIO_EXTICR1
EXTI4
EXTI5
EXTI6
EXTI7
AFIO_EXTICR2
EXTI
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5 EXTI6 EXTI7 EXTI8 EXTI9 EXTI10 EXTI11 EXTI12 EXTI13 EXTI14 EXTI15
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5_9 EXTI10_15
PFIC
Notes: Om vi ville läsa av ett interrupt från pinne 0 på någon port skulle vi istället konfigurera EXTI0, och så vidare.
När vi är klara med routingen kommer alltså pinnens värde in i EXTI blocket.
Det här vi måste konfigurera när vi faktiskt vill att den skall skapa ett interrupt, som går vidare till PFICen.

## Slide 21: När skall vi fyra av ett interrupt? EXTI
EXTI
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5
...
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5_9 EXTI10_15
PFIC
Edge Detection Circuit
EXTI_FTENR
Falling trigger enable register
EXTI_RTENR
Rising trigger enable register
EXTI_SWIEVR
Software Interrupt Event Register
EXTI_INTENR
Interrupt Enable Register
EXTI_INTFR
&
≥1
≥1
Interrupt Flag Register
Only reset from software
pulse
Notes: Nu när vi har rätt pinnes signal in till EXTI så skall vi konfigurera den så att den bara skapar ett interrupt precis när vi vill det.
Det gör vi genom att konfigurera dessa registrena. Vi tar dem i ordning.

## Slide 22: När skall vi fyra av ett interrupt? EXTI
EXTI
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5
...
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5_9 EXTI10_15
PFIC
Edge Detection Circuit
EXTI_FTENR
Falling trigger enable register
EXTI_RTENR
Rising trigger enable register
pulse
Notes: Först har vi en edge detektion curcuit. Vi vill ju bara ha interrupts när någonting händer, d.v.s., när pinnens värde går från
noll till ett (rising trigger)
eller ett till noll (falling trigger)
eller båda två

## Slide 23: När skall vi fyra av ett interrupt? EXTI
EXTI
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5
...
EXTI0 EXTI1 EXTI2 EXTI3 EXTI4
EXTI5_9 EXTI10_15
PFIC
Edge Detection Circuit
EXTI_FTENR
Falling trigger enable register
EXTI_RTENR
Rising trigger enable register
pulse
Notes: Nu när vi har rätt pinnes signal in till EXTI så skall vi konfigurera den så att den bara skapar ett interrupt precis när vi vill det.
Det gör vi genom att konfigurera dessa registrena. Vi tar dem i ordning.