## Slide 1: Lektion 2
Assembler på RISC-V

## Slide 2: Instruction Set Architecture (ISA)
ISA (Instruction Set Architecture)
Specificerar en processors beteende i termer av instruktionsuppsättning, register och minnesmodell, samt hur dessa komponenter samverkar.
Om en processor korrekt implementerar en ISA, kommer varje korrekt kompilerat program som är riktat mot denna ISA att exekveras korrekt på processorn.
Others: MIPS, Nintendo, NVIDIA, etc Special purpose, historical, or very small user base
(Intel/AMD) x86
1978 -
only AMD and Intel are allowed to use
(persondatorer, servers, hpc workstations)
ARM
1985 -
pay licence to ARM if you want to use (phones, tablets, embedded, IoT, servers, mac)
RISC-V
2010 -
free to use for anyone
(embedded systems, microcontrollers, domain-specific accelerators, men växer fort!)
IBM POWER
1990 - only IBM uses (these days)
(enterprise servers, hpc)
Notes: Förklara vad en ISA är. Gå igenom de som finns.
RISC-V är intressant för: * modernt (lärt sig av misstag)
* öppet

## Slide 3: Instruction Set Architecture (ISA)
Gösta skall bygga en processor,
men gillar inte RISC-V. Han vill göra sin egen ISA till sin nya laptopprocessor.
Varför kommer det bli
dyrt för Gösta?
ISA (Instruction Set Architecture)
Specificerar en processors beteende i termer av instruktionsuppsättning, register och minnesmodell, samt hur dessa komponenter samverkar.
Om en processor korrekt implementerar en ISA, kommer varje korrekt kompilerat program som är riktat mot denna ISA att exekveras korrekt på processorn.
(Intel/AMD) x86
1978 -
only AMD and Intel are allowed to use
(persondatorer, servers, hpc workstations)
ARM
1985 -
pay licence to ARM if you want to use (phones, tablets, embedded, IoT, servers, mac)
RISC-V
2010 -
free to use for anyone
(embedded systems, microcontrollers, domain-specific accelerators, men växer fort!)
IBM POWER
1990 - only IBM uses (these days)
(enterprise servers, hpc)
kompilator
assembler
länkare
optimerare
debug tools
operativsystem
libraries
...
Notes: Ställ frågan
Gå igenom
Att utveckla allt detta blir dyrare än att designa själva processorn.

## Slide 4: RISC-V - Varianter och extensions
RV32I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 32-bitars register
32-bitars addressrymd
RV64I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 64-bitars register
64-bitars addressrymd
RV128I (specifikationen finns, men används inte vad jag vet. Ingen efterfrågan och mycket svårare att bygga)
Varianter:
Extensions:
F single precision floating point 26 instruktioner
32 st 32-bitars flyttalsregister
D double precision floating point 26 instruktioner
32 st 64-bitars flyttalsregister
C compressed instructions
34 st 16-bitars instruktioner
Sv32 virtuellt minne
A atomiska operationer
...

## Slide 5: RISC-V - Varianter och extensions
RV32I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 32-bitars register
32-bitars addressrymd
RV64I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 64-bitars register
64-bitars addressrymd
RV128I (specifikationen finns, men används inte vad jag vet. Ingen efterfrågan och mycket svårare att bygga)
Varianter:
Extensions:
F single precision floating point 26 instruktioner
32 st 32-bitars flyttalsregister
D double precision floating point 26 instruktioner
32 st 64-bitars flyttalsregister
C compressed instructions
34 st 16-bitars instruktioner
Sv32 virtuellt minne
A atomiska operationer
...

## Slide 6: RISC-V - Varianter och extensions
RV32I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 32-bitars register
32-bitars addressrymd
RV64I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 64-bitars register
64-bitars addressrymd
RV128I (specifikationen finns, men används inte vad jag vet. Ingen efterfrågan och mycket svårare att bygga)
Varianter:
Extensions:
F single precision floating point 26 instruktioner
32 st 32-bitars flyttalsregister
D double precision floating point 26 instruktioner
32 st 64-bitars flyttalsregister
C compressed instructions
34 st 16-bitars instruktioner
Sv32 virtuellt minne
A atomiska operationer
...

## Slide 7: RISC-V - Varianter och extensions
RV32I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 32-bitars register
32-bitars addressrymd
RV64I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 64-bitars register
64-bitars addressrymd
RV128I (specifikationen finns, men används inte vad jag vet. Ingen efterfrågan och mycket svårare att bygga)
Varianter:
Extensions:
F single precision floating point 26 instruktioner
32 st 32-bitars flyttalsregister
D double precision floating point 26 instruktioner
32 st 64-bitars flyttalsregister
C compressed instructions
34 st 16-bitars instruktioner
Sv32 virtuellt minne
A atomiska operationer
...

## Slide 8: RISC-V - Varianter och extensions
RV32I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 32-bitars register
32-bitars addressrymd
RV64I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 64-bitars register
64-bitars addressrymd
RV128I (specifikationen finns, men används inte vad jag vet. Ingen efterfrågan och mycket svårare att bygga)
Varianter:
Extensions:
F single precision floating point 26 instruktioner
32 st 32-bitars flyttalsregister
D double precision floating point 26 instruktioner
32 st 64-bitars flyttalsregister
C compressed instructions
34 st 16-bitars instruktioner
Sv32 virtuellt minne
A atomiska operationer
...

## Slide 9: RISC-V - Varianter och extensions
RV32I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 32-bitars register
32-bitars addressrymd
RV64I basinstruktionsuppsättning för heltal 47 instruktioner 32 st 64-bitars register
64-bitars addressrymd
RV128I (specifikationen finns, men används inte vad jag vet. Ingen efterfrågan och mycket svårare att bygga)
Varianter:
Extensions:
F single precision floating point 26 instruktioner
32 st 32-bitars flyttalsregister
D double precision floating point 26 instruktioner
32 st 64-bitars flyttalsregister
C compressed instructions
34 st 16-bitars instruktioner
Sv32 virtuellt minne
A atomiska operationer
...
MD307 – Development Board

## Slide 10: Application Binary Interface (ABI)
Mitt library är klart!
Toppen! Då kallar jag f(x,y) nu.
Funkar inte...
Jo, det funkar. La du parametrarna på stacken?
Nej, jag la dom i x1 och x2!

## Slide 11: Application Binary Interface (ABI)
Hrrm... fixar... så!
Toppen! Då testar jag igen
Funkar inte...
Va? Hämtar du returvärdet i x5?
Eh? Nej. Det trodde jag du lagt på stacken.
Nej x5.
Okay.. fixar.

## Slide 12: Application Binary Interface (ABI)
Öh.. hur skall jag skriva en funktion utan att skriva över register?
Funkar fortfarande inte...
Du skriver väl inte över något av registrena va?
Men då får du väl spara dom på stacken först!?

## Slide 13: Application Binary Interface (ABI)
Det kan väl du göra!?
Nä! Det är ju du som skriver över dem!
PUCKO!
Ja men det är ju du som vet vilka du behöver!
NOOB!

## Slide 14: RV32I - Register

## Slide 15: Pseudo Instruktioner

## Slide 16: Load/Store arkitektur

## Slide 17: Instruction cycle

## Slide 18: Ett första, enkelt, program
Notes: Få med immediate, riktning
Förmodligen visa i VSCode.

## Slide 19: Pseudo vs machine code
Notes: Använd samma exempel som i texten

## Slide 20: QuickGuide
Notes: Visa quickguide, register och instruktioner

## Slide 21: Minnesrymd

## Slide 22: Loading data from memory
Notes: lb, lh, lw
sign extension

## Slide 23: Storing data to memory

## Slide 24: Variables
Notes: .byte .hword, .word, .space

## Slide 25: Load and Store Global (pseudo instructions)
Notes: Load and store global

## Slide 26: Memory Alignment

## Slide 27: Closing example
Notes: a+b + c+d, signedness, wordsize, align