## Slide 1: Lektion 3
Mer assembler på RISC-V

## Slide 2: Branches
t0 < t1
Do that
Do this
yes
no
FLISP (and x86, ARM):
CMP X, Y
BLT this
that:
...
JMP done
this:
...
done:
RISC-V:
blt t0, t1, this j that
that:
...
j done
this:
...
done:
"Compare" two values in the ALU. Set flags.
Branch based on flags
Always compare in a branch instruction
There is no flag register
+ Allows some optimizations
+ Avoiding "hidden state" + Much easier for hardware and compiler

## Slide 3: Funktioner (subrutiner)
main:
la t0, x
lw t0, 0(t0)
la t1, y
lw t1, 0(t1)
# need t0 = min(x, y)
... # use smallest value
...
x: .word 10
y: .word 20
min:
# return smallest of
# two parameters
Notes: Vi skall prata om funktioner.
Prata igenom grundexemplet. main läser två värden från minnet och behöver köra en funktion för att få reda på det minsta.
Varför kan vi inte bara säga BRA? (returaddress)
<click> Vi kollar i quickguiden och hittar den här instruktionen (jump an link)
"Link" betyder spara returaddress.

## Slide 4: Funktioner (subrutiner)
main:
la t0, x
lw t0, 0(t0)
la t1, y
lw t1, 0(t1)
# need t0 = min(x, y)
jal ra, min
... # use smallest value
...
x: .word 10
y: .word 20
min:
# return smallest of
# two parameters
Notes: Vi kan spara returaddressen var vi vill, men ABI:n säger att vi skall använda register ra.
offset räknar assemblatorn ut åt oss.
offset är 20 bitar (signed) så tillåter ett hopp +/- 1MB.
På vår maskin är det nästan alltid tillräckligt, men vad gör vi annars?
Och hur hoppar vi tillbaka efter min?

## Slide 5: Funktioner (subrutiner)
main:
la t0, x
lw t0, 0(t0)
la t1, y
lw t1, 0(t1)
# need t0 = min(x, y)
jal ra, min
... # use smallest value
...
x: .word 10
y: .word 20
min:
# return smallest of
# two parameters
jalr zero, 0(ra)
Notes: Lösningen på båda problemen: jalr
Den låter oss ange en direkt address att hoppa till (ra) +/- ett litet offset.
I det här fallet behöver vi inget återhoppsaddress, så vi skriver den till zero.
Varför behövs då JAL? (en instruktion och oftast tillräcklig)

## Slide 6: Funktioner (call och return)
main:
la t0, x
lw t0, 0(t0)
la t1, y
lw t1, 0(t1)
# need t0 = min(x, y)
jal ra, min
call min # Ekvivalent
... # use smallest value
...
x: .word 10
y: .word 20
min:
# return smallest of
# two parameters
jalr zero, 0(ra)
ret # Ekvivalent
Notes: På större problem blir det väldigt jobbigt att hålla koll på om funktionen vi hoppar till ligger "nära nog".
Därför finns en pseudoinstruktion "call" där assemblatorn bestämmer om vi skall använda JAL eller JALR
<click>
Och syntaxen för return är knölig och otydlig. Svårt att läsa om det här är en return eller bara ett krångligt hopp. Därför finns pseudoinstruktionen "ret"
<click>

## Slide 7: Funktioner (parametrar)
main:
la t0, x
lw t0, 0(t0)
la t1, y
lw t1, 0(t1)
# need t0 = min(x, y)
mv a0, t0 # Första parameter i a0
mv a1, t1 # Andra parameter i a1
call min
# Smallest of x and y is now in a0
...
x: .word 10
y: .word 20
min:
blt a0, a1, first_is_smallest j second_is_smallest
first_is_smallest:
mv a0, a0 # Lite fånigt
ret
second_is_smallest:
mv a0, a1
ret
Notes: Så, nu kan vi kalla en funktion, och returnera från den.
Men en funktion är inte mycket utan parametrar.
I det här fallet vet vi ju att våra parametrar ligger i t0 och t1, men det är ju slump.
Den som skriver min funktionen har ju ingen aning om var vi har dem.
ABI:n säger att vi skall lägga våra parametrar, i ordning, i registrena a0-a6.
<click>
Nu kan vi skriva vår min function.
ABI:n sager att vi lägger returvärdet i a0.
<click>
Så! Nu kommer vi tillbaka från funktionen min och det lägsta värdet ligger i a0.
Innan vi fortsätter snyggar vi till min funktionen (bara för att vi vill)

## Slide 8: Funktioner (parametrar)
main:
la t0, x
lw t0, 0(t0)
la t1, y
lw t1, 0(t1)
# need t0 = min(x, y)
mv a0, t0 # Första parameter i a0
mv a1, t1 # Andra parameter i a1
call min
# Smallest of x and y is now in a0
...
x: .word 10
y: .word 20
min:
blt a0, a1, first_is_smallest j second_is_smallest
first_is_smallest:
mv a0, a0 # Lite fånigt
ret
second_is_smallest:
mv a0, a1
ret
min:
bge a0, a1, second_is_smallest ret
second_is_smallest:
mv a0, a1
ret

## Slide 10: Stacken
Visa bild på stackens plats i minnet
Inga push och pop. Vi håller själva koll på stackpekaren.
Gör ett exempel (Låtsas att vi bara har litet antal register)
  Samma sak händer i verkligheten, fast i mycket mer komplicerade program

## Slide 11: Register Saving
Gör exemplet där vi vill skriva min(x, y, z) genom att kalla min.
Kan dom se problemet?

## Slide 12: Register Saving
Skall vi bara spara alla register vi använder innan vi kallar en funktion?
  Om funktionen bara använder ett register så blir ju det fånigt
Skall vi då låta funktionen som blir kallad spara alla register den tänker skriva över?
  Men om funktionen vi kallar behöver massor med register, och vi bara ett, blir det ju lika löjligt.

## Slide 13: Register Saving
ABI Konvention (kompromiss):
  Den kallande funktionen sparar t (temp) registrena, a (argument registrena), och ra (om den behöver dem).
  Den kallade funktionen sparar alla andra register om den skriver över dem.
  Vi kan ju fortfarande hamna i situationer där register blir sparade som inte egentligen behövde sparas:
    a sparar argumentregister, men dom skrivs aldrig över av b,
    eller b sparar s registrena, men dom behövs inte av a
    En optimerare kan oftast hitta sådana fall och ta bort dem

## Slide 14: Register saving, nästade funktionsanrop
En funktion är ofta både callee och caller (visa exempel med min(x, y, z))
Best practice:
  Gör allt du kan i t registrena (du behöver inte spara dem)
  Om du behöver spara ett värde, använd s registren
  Ha koll på alla s register du använder, och spara/restora dem i en prolog/epilog

## Slide 15: Example
rand and putchar coding example?

## Slide 16: Arrays
Vad är arrays

## Slide 17: Arrays
Visa en array i assembler och hur vi kan accessa den
Visa .space direktivet
Visa med halfword (align och .space igen)

## Slide 18: Iterera över en array

## Slide 19: Lokala arrayer

## Slide 20: Arrays som funktionsparametrar
Gör en min(short * numbers) funktion

## Slide 21: Example
sort is not part of standard C.
I could write a sorting function myself and call it from assembly.
Or go for strings. to_upper, for example.